## Slide 1
АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
https://atu.edu.kz/
Факультет «Информационных технологий»
Кафедра «Компьютерная инженерия»
Наименование курса: «Основы кибербезопасности»
Лекция 7. Безопасность операционных систем и конечных устройств
Адилжанова Салтанат Альмуханбетовна
PhD, и.о.ассоц.профессора
s.adilzhanova@atu.edu.kz

## Slide 2
Содержание
Вопрос 1. Конечные устройства как цель атак
Вопрос 2. Обновления и управление уязвимостями
Вопрос 3. Усиление защиты ОС (hardening)
Вопрос 4. Антивирусы и EDR
Вопрос 5. Шифрование устройств и данных
Вопрос 6. Резервное копирование и восстановление
Вопрос 7. Безопасность мобильных устройств
Вопрос 8. Безопасная утилизация и контроль носителей

## Slide 3: Лекция 7. Безопасность операционных систем и конечных устройств
В этой лекции рассматривается защита компьютеров, серверов и мобильных устройств — конечных точек, с которыми работают пользователи.
Мы изучим обновления, усиление настроек, антивирусную защиту, шифрование и резервное копирование.
Введение

## Slide 4: Конечные устройства как цель атак
Теоретическая часть
Конечные устройства (endpoints) — рабочие станции, ноутбуки, серверы, смартфоны, планшеты, IoT-устройства.
Именно на них пользователи открывают письма и файлы, поэтому большинство атак начинается с конечной точки.
Основные риски
уязвимости неустановленных обновлений;
слабые настройки по умолчанию;
запуск вредоносных программ пользователем;
потеря или кража устройства;
подключение личных устройств к рабочей сети (BYOD).
Защита конечных точек — обязательный уровень эшелонированной защиты.

## Slide 5: Обновления и управление уязвимостями
Теоретическая часть
Производители регулярно выпускают обновления безопасности (патчи), закрывающие найденные уязвимости.
Жизненный цикл уязвимости
1. Уязвимость обнаружена и получает идентификатор CVE.
2. Оценивается её критичность по шкале CVSS (0–10).
3. Производитель выпускает исправление.
4. Организация тестирует и устанавливает его.
Уязвимость нулевого дня
Уязвимость, о которой производитель ещё не знает и исправления нет. Особенно опасна.
Правило
Включить автоматические обновления ОС и приложений; критичные исправления устанавливать как можно быстрее.

## Slide 6: Усиление защиты ОС (hardening)
Теоретическая часть
Hardening — настройка системы для уменьшения поверхности атаки.
Основные шаги
удалить неиспользуемые программы и отключить лишние службы;
закрыть ненужные сетевые порты;
сменить заводские пароли и отключить гостевые учётные записи;
включить встроенный межсетевой экран;
ограничить права пользователей (UAC в Windows, sudo в Linux);
включить журналирование событий безопасности.
Базовые конфигурации
Готовые рекомендации по настройке публикуют CIS Benchmarks и производители ОС.

## Slide 7: Антивирусы и EDR
Теоретическая часть
Антивирусная защита
сигнатурный анализ — сравнение файлов с базой известных угроз;
эвристический анализ — поиск подозрительных признаков в коде;
поведенческий анализ — наблюдение за действиями программ во время работы;
песочница — запуск подозрительного файла в изолированной среде.
EDR (Endpoint Detection and Response)
Современные системы непрерывно собирают телеметрию с устройств, выявляют сложные атаки и позволяют удалённо изолировать заражённый компьютер.
Встроенные средства
Microsoft Defender в Windows обеспечивает базовую защиту без дополнительных затрат.

## Slide 8: Шифрование устройств и данных
Теоретическая часть
При потере или краже ноутбука злоумышленник может извлечь диск и прочитать данные. Полнодисковое шифрование этого не допускает.
Средства шифрования
BitLocker — Windows;
FileVault — macOS;
LUKS — Linux;
встроенное шифрование в Android и iOS.
Рекомендации
включить шифрование на всех ноутбуках и смартфонах;
хранить ключи восстановления в надёжном месте;
шифровать съёмные носители с рабочими данными;
использовать доверенный платформенный модуль (TPM) для хранения ключей.

## Slide 9: Резервное копирование и восстановление
Теоретическая часть
Резервная копия — последняя линия защиты от вымогателей, сбоев и ошибок пользователей.
Правило 3-2-1
3 копии данных;
на 2 разных типах носителей;
1 копия вне основной площадки (или в облаке, недоступная для изменения).
Виды копирования
полное — копия всех данных;
инкрементное — только изменения с последнего копирования;
дифференциальное — изменения с последней полной копии.
Главное
Регулярно проверять восстановление из копий. Копия, из которой не удаётся восстановиться, бесполезна.

## Slide 10: Безопасность мобильных устройств
Теоретическая часть
Смартфон хранит почту, банковские приложения, фото и коды MFA, поэтому требует такой же защиты, как компьютер.
Рекомендации
блокировка экрана PIN-кодом или биометрией;
установка приложений только из официальных магазинов;
проверка разрешений приложений (камера, микрофон, контакты);
своевременные обновления системы;
функция удалённого поиска и стирания данных;
отказ от «взлома» системы (root, jailbreak).
В организации
Системы MDM централизованно управляют рабочими смартфонами: политики паролей, шифрование, удалённая очистка.

## Slide 11: Безопасная утилизация и контроль носителей
Теоретическая часть
Данные остаются на носителе и после удаления файлов или форматирования — их можно восстановить.
Способы уничтожения данных
программная перезапись диска специальными утилитами;
криптографическое стирание — уничтожение ключа шифрования;
размагничивание магнитных носителей;
физическое разрушение — шредирование дисков.
Контроль съёмных носителей
ограничение использования USB-накопителей;
проверка носителей антивирусом;
шифрование флешек с рабочими данными;
учёт выданных носителей.

## Slide 12: Резюме темы
Следующая лекция: «Безопасность беспроводных сетей и Интернета вещей».
Умение составить план защиты рабочей станции и смартфона и организовать резервное копирование.
CVE и CVSS, уязвимости нулевого дня, hardening и CIS Benchmarks, методы антивирусного анализа, EDR, BitLocker и FileVault, правило 3-2-1, MDM.
В лекции рассмотрены угрозы конечным устройствам и меры их защиты: обновления, hardening, антивирус и EDR, шифрование, резервное копирование.
Выводы

## Slide 13: Контрольные вопросы
Контроль
1. Какие устройства относятся к конечным точкам?
2. Что такое CVE и CVSS?
3. Что такое уязвимость нулевого дня?
4. Перечислите основные шаги hardening.
5. Чем EDR отличается от классического антивируса?
6. Зачем нужно полнодисковое шифрование?
7. Раскройте правило резервного копирования 3-2-1.
8. Как безопасно утилизировать жёсткий диск?

## Slide 14: Список литературы
Литература
1. Stallings W., Brown L. Computer Security: Principles and Practice. 4th ed. — Pearson, 2018.
2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.
3. NIST. The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. — NIST CSWP 29, 2024.
4. Cisco Networking Academy. Introduction to Cybersecurity / Cybersecurity Essentials. — netacad.com.