## Slide 1
АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
https://atu.edu.kz/
Факультет «Информационных технологий»
Кафедра «Компьютерная инженерия»
Наименование курса: «Основы кибербезопасности»
Лекция 4. Сетевые атаки и защита сети
Адилжанова Салтанат Альмуханбетовна
PhD, и.о.ассоц.профессора
s.adilzhanova@atu.edu.kz

## Slide 2
Содержание
Вопрос 1. Этапы сетевой атаки
Вопрос 2. Разведка и сканирование
Вопрос 3. Перехват трафика и «человек посередине»
Вопрос 4. Спуфинг: подмена адресов
Вопрос 5. Атаки отказа в обслуживании (DoS и DDoS)
Вопрос 6. Межсетевые экраны
Вопрос 7. Системы обнаружения и предотвращения вторжений
Вопрос 8. Защищённая архитектура сети

## Slide 3: Лекция 4. Сетевые атаки и защита сети
В этой лекции рассматриваются основные атаки на компьютерные сети и средства их защиты.
Мы изучим разведку, перехват трафика, подмену, атаки отказа в обслуживании, а также межсетевые экраны, IDS/IPS и VPN.
Введение

## Slide 4: Этапы сетевой атаки
Теоретическая часть
Большинство целевых атак проходят типовые этапы (модель Cyber Kill Chain).
1. Разведка — сбор информации о цели.
2. Вооружение — подготовка вредоносного инструмента.
3. Доставка — письмо, сайт, USB-носитель.
4. Эксплуатация — использование уязвимости.
5. Установка — закрепление в системе.
6. Управление — связь с командным сервером.
7. Действия — кража данных, шифрование, разрушение.
Задача защиты — обнаружить и прервать атаку как можно раньше в этой цепочке.

## Slide 5: Разведка и сканирование
Теоретическая часть
Пассивная разведка
Сбор открытых сведений без контакта с целью: сайты, социальные сети, записи DNS, утечки данных (OSINT).
Активная разведка
ping-сканирование — поиск работающих узлов;
сканирование портов — какие службы открыты (например, утилитой Nmap);
определение версий ПО и операционной системы.
Защита
закрывать неиспользуемые порты и отключать лишние службы;
скрывать версии ПО в ответах серверов;
использовать IDS для обнаружения сканирования;
минимизировать публикацию технических сведений.

## Slide 6: Перехват трафика и «человек посередине»
Теоретическая часть
Сниффинг
Перехват пакетов, проходящих по сети. Незашифрованные данные (пароли, письма) читаются анализатором трафика.
Атака «человек посередине» (MitM)
Злоумышленник незаметно встаёт между двумя сторонами и может читать и изменять их обмен.
поддельная точка доступа Wi-Fi в кафе;
ARP-спуфинг в локальной сети;
подмена DNS-ответов.
Защита
шифрование трафика: HTTPS/TLS, SSH, VPN;
проверка сертификатов сайтов;
защита коммутаторов: Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping;
осторожность в публичных сетях Wi-Fi.

## Slide 7: Спуфинг: подмена адресов
Теоретическая часть
Спуфинг — выдача себя за другое устройство или отправителя путём подмены адресной информации.
Виды спуфинга
IP-спуфинг — подмена IP-адреса отправителя пакета;
MAC-спуфинг — подмена физического адреса сетевой карты;
ARP-спуфинг — ложные ARP-ответы для перехвата трафика в LAN;
DNS-спуфинг — подмена ответов DNS и перенаправление на поддельный сайт;
Email-спуфинг — поддельный адрес отправителя письма.
Защита
Фильтрация входящих пакетов с поддельными адресами, DNSSEC, механизмы проверки почты SPF, DKIM, DMARC.

## Slide 8: Атаки отказа в обслуживании (DoS и DDoS)
Теоретическая часть
DoS-атака направлена на нарушение доступности: сервис перестаёт отвечать законным пользователям.
DDoS — распределённая атака с тысяч заражённых устройств (ботнета).
Виды атак
объёмные — переполнение канала связи трафиком;
атаки на протоколы — например, SYN-флуд, исчерпывающий ресурсы сервера;
атаки на уровне приложений — массовые «тяжёлые» HTTP-запросы.
Защита
услуги провайдеров и сервисов защиты от DDoS;
фильтрация и ограничение частоты запросов;
распределение нагрузки и CDN;
заранее подготовленный план реагирования.

## Slide 9: Межсетевые экраны
Теоретическая часть
Межсетевой экран (firewall) контролирует трафик между сетями по заданным правилам и пропускает только разрешённые соединения.
Типы межсетевых экранов
пакетный фильтр — проверка IP-адресов, портов и протоколов;
с отслеживанием состояния (stateful) — учитывает установленные сессии;
прокси-сервер прикладного уровня — анализирует содержимое;
межсетевой экран нового поколения (NGFW) — распознаёт приложения, включает IPS и фильтрацию URL.
Принцип настройки
«Запрещено всё, что явно не разрешено». Правила пересматриваются регулярно.

## Slide 10: Системы обнаружения и предотвращения вторжений
Теоретическая часть
IDS (Intrusion Detection System)
Анализирует копию трафика и сообщает о подозрительной активности.
IPS (Intrusion Prevention System)
Стоит на пути трафика и блокирует атаки в реальном времени.
Методы обнаружения
сигнатурный — поиск известных шаблонов атак; точен, но не видит новых атак;
поведенческий (аномалии) — отклонения от нормального профиля; видит новое, но даёт ложные срабатывания.
SIEM
Система сбора и корреляции событий безопасности из разных источников — основной инструмент центра мониторинга (SOC).

## Slide 11: Защищённая архитектура сети
Теоретическая часть
Сегментация сети
Разделение сети на зоны (VLAN, подсети) с контролем трафика между ними ограничивает распространение атаки.
Демилитаризованная зона (DMZ)
Отдельный сегмент для публичных серверов (веб, почта), изолированный от внутренней сети.
VPN
Виртуальная частная сеть шифрует трафик и создаёт защищённый туннель через Интернет для удалённых сотрудников и филиалов.
Нулевое доверие (Zero Trust)
Современный подход: не доверять никому по умолчанию, даже внутри сети. Каждый запрос проверяется: кто, с какого устройства и к какому ресурсу обращается.

## Slide 12: Резюме темы
Следующая лекция: «Основы криптографии».
Умение определить тип сетевой атаки по её признакам и подобрать средства защиты для конкретного участка сети.
Cyber Kill Chain, сканирование портов, MitM, ARP- и DNS-спуфинг, DDoS, межсетевые экраны, IDS/IPS, SIEM, сегментация, DMZ, VPN, Zero Trust.
В лекции рассмотрены этапы сетевых атак, разведка, перехват трафика, спуфинг, DoS/DDoS и основные средства защиты сети.
Выводы

## Slide 13: Контрольные вопросы
Контроль
1. Перечислите этапы Cyber Kill Chain.
2. Чем пассивная разведка отличается от активной?
3. Как работает атака «человек посередине»?
4. Какие виды спуфинга вы знаете?
5. Чем DoS отличается от DDoS?
6. Какие типы межсетевых экранов существуют?
7. Чем IDS отличается от IPS?
8. Что такое DMZ и Zero Trust?

## Slide 14: Список литературы
Литература
1. Stallings W., Brown L. Computer Security: Principles and Practice. 4th ed. — Pearson, 2018.
2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.
3. NIST. The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. — NIST CSWP 29, 2024.
4. Cisco Networking Academy. Introduction to Cybersecurity / Cybersecurity Essentials. — netacad.com.