## Slide 1
АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
https://atu.edu.kz/
Факультет «Информационных технологий»
Кафедра «Компьютерная инженерия»
Наименование курса: «Основы компьютерных сетей»
Лекция 4. Сетевое оборудование и коммутация в локальной сети
Адилжанова Салтанат Альмуханбетовна
PhD, и.о.ассоц.профессора
s.adilzhanova@atu.edu.kz

## Slide 2
Содержание
Вопрос 1. Сетевое оборудование локальной сети
Вопрос 2. Концентраторы и общая среда передачи
Вопрос 3. Коммутатор и таблица MAC-адресов
Вопрос 4. Способы коммутации кадров
Вопрос 5. Широковещательные домены и протокол ARP
Вопрос 6. Виртуальные локальные сети (VLAN)
Вопрос 7. Маршрутизатор и шлюз по умолчанию
Вопрос 8. Проектирование локальной сети для IoT

## Slide 3: Лекция 4. Сетевое оборудование и коммутация в локальной сети
В этой лекции рассматриваются устройства, из которых строится локальная сеть, и принципы коммутации кадров Ethernet.
Мы изучим концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, таблицу MAC-адресов, широковещательные домены, протокол ARP и виртуальные сети VLAN.
Введение

## Slide 4: Сетевое оборудование локальной сети
Теоретическая часть
Локальная сеть строится из оконечных и промежуточных устройств.
Оконечные устройства
Компьютеры, серверы, принтеры, IP-камеры, датчики IoT — источники и получатели данных.
Промежуточные устройства
концентратор (hub) — повторяет сигнал на все порты;
коммутатор (switch) — пересылает кадры только нужному получателю;
маршрутизатор (router) — связывает разные сети;
точка доступа — подключает беспроводные устройства.
Каждое устройство работает на своём уровне модели OSI: концентратор — на 1-м, коммутатор — на 2-м, маршрутизатор — на 3-м.

## Slide 5: Концентраторы и общая среда передачи
Теоретическая часть
Концентратор принимает сигнал на одном порту и повторяет его на всех остальных. Он не анализирует адреса.
Недостатки концентратора
все устройства делят одну полосу пропускания;
одновременная передача двух узлов приводит к коллизии;
все узлы образуют один домен коллизий;
любой узел видит весь трафик сети — это небезопасно.
Метод доступа CSMA/CD
В классическом Ethernet узел «слушает» среду перед передачей, а при коллизии останавливается и повторяет попытку через случайное время.
Сегодня концентраторы практически полностью заменены коммутаторами.

## Slide 6: Коммутатор и таблица MAC-адресов
Теоретическая часть
Коммутатор пересылает кадр только на тот порт, где находится получатель. Для этого он ведёт таблицу MAC-адресов (CAM-таблицу).
Как коммутатор учится
1. Получив кадр, коммутатор записывает MAC-адрес отправителя и номер порта.
2. Ищет MAC-адрес получателя в таблице.
3. Если адрес найден — отправляет кадр только на этот порт.
4. Если не найден — рассылает кадр на все порты, кроме входящего (лавинная рассылка).
Преимущества
каждый порт — отдельный домен коллизий;
полнодуплексный режим: одновременные приём и передача;
полная полоса пропускания для каждого устройства.

## Slide 7: Способы коммутации кадров
Теоретическая часть
Коммутатор может пересылать кадры разными способами.
С промежуточной буферизацией (store-and-forward)
Кадр принимается полностью, проверяется контрольная сумма (FCS), и только затем пересылается. Повреждённые кадры отбрасываются. Самый распространённый способ.
Сквозная коммутация (cut-through)
Пересылка начинается сразу после чтения MAC-адреса получателя. Минимальная задержка, но ошибочные кадры тоже передаются.
fast-forward — пересылка после первых 6 байт адреса;
fragment-free — после первых 64 байт, что отсекает большинство коллизионных фрагментов.

## Slide 8: Широковещательные домены и протокол ARP
Теоретическая часть
Широковещательный кадр (адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF) получают все устройства сети. Все узлы, до которых доходит такой кадр, образуют широковещательный домен. Коммутатор пропускает широковещание, маршрутизатор — останавливает.
Протокол ARP
Чтобы отправить пакет по IP-адресу в локальной сети, узлу нужен MAC-адрес получателя.
1. Узел рассылает широковещательный ARP-запрос: «У кого IP 192.168.1.5?»
2. Владелец адреса отвечает ARP-ответом со своим MAC-адресом.
3. Соответствие сохраняется в ARP-кэше.
Если получатель в другой сети, узел запрашивает MAC-адрес шлюза по умолчанию.

## Slide 9: Виртуальные локальные сети (VLAN)
Теоретическая часть
VLAN — логическое разделение одной физической сети на несколько независимых сетей.
Зачем нужны VLAN
уменьшение широковещательных доменов;
повышение безопасности: отделы и устройства IoT изолированы друг от друга;
гибкость: объединение пользователей по функциям, а не по месту подключения.
Как это работает
порт коммутатора назначается в определённую VLAN (порт доступа);
между коммутаторами кадры разных VLAN передаются по магистральному каналу (trunk) с меткой IEEE 802.1Q;
для связи между VLAN нужен маршрутизатор или коммутатор 3-го уровня.

## Slide 10: Маршрутизатор и шлюз по умолчанию
Теоретическая часть
Маршрутизатор связывает разные IP-сети и выбирает путь для пакетов по таблице маршрутизации.
Функции маршрутизатора
разделение широковещательных доменов;
пересылка пакетов между сетями по IP-адресу назначения;
подключение локальной сети к Интернету;
фильтрация трафика и трансляция адресов (NAT).
Шлюз по умолчанию
IP-адрес интерфейса маршрутизатора, на который узел отправляет пакеты для других сетей. Если шлюз указан неверно, устройство работает только внутри своей сети.

## Slide 11: Проектирование локальной сети для IoT
Теоретическая часть
При построении сети с устройствами Интернета вещей важно учесть их особенности.
Рекомендации
выделить устройства IoT в отдельную VLAN;
использовать коммутаторы с поддержкой PoE — питание камер и датчиков по кабелю Ethernet;
предусмотреть запас портов и пропускной способности;
применять управляемые коммутаторы для мониторинга и настройки;
резервировать ключевые каналы и оборудование.
Типовая схема
Датчики и контроллеры → коммутатор доступа → коммутатор распределения → маршрутизатор/межсетевой экран → облако или локальный сервер обработки данных.

## Slide 12: Резюме темы
Следующая лекция: «Сетевая адресация» — протокол IP, классы адресов и подсети.
Умение объяснить, как коммутатор пересылает кадры, и спроектировать сегментацию сети с отдельной VLAN для устройств IoT.
Концентраторы и коммутаторы, домены коллизий, таблица MAC-адресов, store-and-forward и cut-through, ARP, VLAN и 802.1Q, маршрутизатор и шлюз по умолчанию.
В лекции рассмотрены устройства локальной сети, принципы коммутации, широковещательные домены, протокол ARP и VLAN.
Выводы

## Slide 13: Контрольные вопросы
Контроль
1. Чем концентратор отличается от коммутатора?
2. Что такое коллизия и домен коллизий?
3. Как коммутатор заполняет таблицу MAC-адресов?
4. Чем store-and-forward отличается от cut-through?
5. Что такое широковещательный домен?
6. Для чего нужен протокол ARP?
7. Зачем используются VLAN?
8. Что такое шлюз по умолчанию?